## Slide 1: 3D地圖資料庫輔助GNSSRTK及其在都市峽谷中的評估

## Slide 2: 主題
摘要
理論模型與方法
結果分析

## Slide 3: 摘要

## Slide 4: 摘要
研究動機：諸如無人機等新興的自主系統，需要公分級的高精度定位，而即時動態定位技術（GNSSRTK）具備滿足此需求的潛力，雖然RTK在開闊天空下能提供公分級精度，但在充滿高樓的「都市峽谷」中，因嚴重的多路徑效應（Multipath）與非視距（NLOS）訊號傳播，其效能受到極大限制
現有技術的限制：為了在都市中維持定位品質，必須排除或修正不健康的測量訊號。傳統的改善方法包含加裝魚眼相機、3D光達（LiDAR）以識別NLOS訊號，或是單純提高衛星仰角遮罩（例如設定35度以上的仰角）。然而，額外硬體不適用於所有情境，且固定的仰角遮罩在建築物分佈不均的環境中效果有限
本篇核心貢獻：提出「3D地圖資料庫輔助GNSSRTK」（3DMAGNSSRTK）演算法，利用3D建築模型搭配「位置假設」（positionhypothesis）來篩選出健康的衛星訊號，從而大幅提升都市環境中的RTK定位準確度

## Slide 5: 摘要

## Slide 6: 理論模型與方法

## Slide 7: 理論模型與方法架構 本研究所提出的3DMAGNSSRTK演算法分為「離線處理」與「線上即時定位」兩個主要階段
離線階段(Skymask生成)：
  事先利用3D建築模型產生「Skymask」（天際線遮罩），這是一種呈現建築物邊界最高仰角的星空圖
  透過預先計算並儲存在伺服器中，Skymask可在定位時用來快速判斷衛星訊號是屬於視距（LOS）還是非視距（NLOS）
線上階段(即時定位與位置假設評分)
  步驟一（常規RTK初步估算）：先利用傳統的雙差分（Double-difference）量測與最小平方法，計算出接收器的初始浮點解與模糊度
  步驟二（候選點分佈與評分）：在初始位置周圍以5公尺半徑、50公分解析度分佈多個「位置假設候選點」在每個候選點上，利用Skymask排除NLOS衛星，並採用最佳整數等變量（BIE）估計器來進行模糊度解算（AR）隨後，比對解算後的模型載波相位與實際測量值，利用均方誤差（MSE）為各候選點進行評分，誤差越小得分越高
  步驟三（最終定位求解）：根據所有候選點的評分進行加權平均，求得一個「準確的浮點位置」接著，以此位置的能見度再次執行衛星篩選與BIE模糊度解算，輸出最終的高精度3DMAGNSSRTK定位結果

## Slide 8: 實驗設計與結果分析

## Slide 9: 實驗設計 研究團隊在香港的多處市區與郊區峽谷進行靜態實驗
關鍵指標分析 (ADOP 與 PDOP)：結果顯示，在導入 3DMA 排除不健康的 NLOS 衛星後，儘管位置精度衰減因子（PDOP）會略微增加，但模糊度精度衰減因子（ADOP）卻顯著下降（從大於 1 週期降至 0.2 週期以內較低的 ADOP 代表模糊度估計的精確性大幅提高，有助於解算出正確的 RTK 定位
定位誤差表現：
  在使用測地級接收儀時，3DMA GNSS RTK 能夠將都市峽谷環境中的平均定位誤差控制在 10 公分以內，表現幾乎等同於擁有完美已知位置的理論最佳解（3DMA BIE@GT）
  在建築分佈不均的場景中（實驗 4 與實驗 5），傳統提高仰角遮罩（BIE@EL35）的方法改善有限，而 3DMA 方法則將均方根（RMS）誤差大幅降低數十公分（如實驗 5 的誤差從約 60 公分降至 2 公分以內）

## Slide 10: 限制與未來展望：

## Slide 11: 限制與未來展望：
運算負載問題：由於需要在大量候選點上重複解算，3DMA GNSS RTK 的單次運算時間長達約 22 秒（傳統方法僅需 0.1 秒），目前難以應用於即時運算

## Slide 12: END
“
”

## Slide 13: 名詞解釋
RTK (Real-Time Kinematic) ：RTK 是一種透過基準站發送修正訊號，將 GPS 定位精確度從公尺級提升至公分級的即時差分定位技術
GNSS 是所有導航衛星系統（如 GPS、北斗等）的統稱，利用多組衛星群提供全球覆蓋的定位服務。 。
GNSS RTK 是將「全球衛星導航系統 (GNSS)」與「即時動態差分技術 (RTK)」結合的技術。它是目前民用領域中，獲取高精度即時位置最經濟且高效的方法。